Пояснювальна записка

Комунальне  підприємство  теплових  мереж  “Ковельтепло”  створене  за  рішенням  Ковельської  міської  ради  від  20.10.1999р.  за  № 13/17.

Власником  майна  виступає  Ковельська  міська  рада.

Функції  власника  виконує  в  межах  своїх  повноважень  відділ  по  управлінню  майном  комунальної  власності  виконавчого комітету Ковельської  міської  ради.

Діяльність  підприємства  регулюється  Конституцією України; Цивільним кодексом України; Господарським кодексом України; Житловим кодексом України; Законом України „Про житлово-комунальні послуги”; Законом України „Про теплопостачання”; Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води та водовідведення ; Статутом підприємства.

Основним видом діяльності ПТМ “Ковельтепло” являється забезпечення населення, бюджетних установ, інших споживачів міста тепловою енергією. На балансі підприємства знаходиться 21 котельня загальною потужністю 111,71 Гкал/год.

Загальна опалювальна площа становить 800,9 тис.м², в тому числі населення 624,9 тис.м². Послугами гарячого водопостачання користується  18,5  тис. чоловік.

ПТМ „Ковельтепло”опалює 223 житлових будинки , у тому числі :

-місцевих рад – 194 шт.;

-ОСББ , ЖБК – 29 шт.;

-відомчий – 1 шт.;

А також :

-об”єктів соціальної сфери – 46 шт. у тому числі :

-дошкільних закладів – 14 шт.;

-учбових закладів – 13 шт.;

-лікувальні заклади – 3 шт.;

-закладів культури – 5  шт.;

-закладів соц.захисту-1 шт.;

-інших – 9 шт.;

Станом на 01.11.2019р. всі джерела виробництво теплової енергії забезпечені комерційним обліком відпуску теплової енергії, а також у 219 з 223 житлових будинках забезпечено комерційний облік спожитої теплової енергії, що становить 99%. Не встановлено лише в 4 будинках, так як в 1-му з них відсутня технічна можливість, 1-ин відомче житло та 2-ва приватні будинки.

Виробництво теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється в основному з використанням природного газу. До 2008р лише одна котельня по вул.О.Олеся, 9 працювала на твердому паливі – дровах . У 2008-2019 роках ПТМ „Ковельтепло” виконало технічне переоснащення 11-ти котелень по переведенню їх на тверде паливо (дрова тирсобрикет), а саме котельні по вул.Ватутіна, 49, по вул.Шевченка, 115, по вул.Симоненка, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Мічуріна, 2, по вул. Незалежності, 50, по вул. Незалежності, 47, по вул. Котляревського, 4, по вул. Вітовського, 22, Смірновва,14, Драгоманова,22, які можуть працювати як на твердому паливі так і на природному газі також  на завершальній стадії реконструкція котельні по вул. Володимирська, 85 де було встановлено твердопаливний котел потужністю 3,5мВт з автоматичною подачею палива

Переважна більшість джерел теплової енергії  м. Ковеля перебуває в експлуатації більше 20 років. Джерела теплової енергії обладнані в основному водогрійними  котлами вітчизняного виробництва типу, Факел, КСВТ, ДКВР,АОГВ-100Е . За останні 10 років підприємство провело реконструкцію котелень (встановлено котли з ККД-91%) по вул.Незалежності, 70, по вул.Мічуріна, 2, по вул.Котляревського, 4, по вул.Незалежності, 47, по вул.Незалежності, 101, по вул. Вітовського, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Грушевського, 9, по вул. Незалежності, 50, Смірнова,14, Драгоманова,22, Незалежності,108 Станом на 01.11.2019р. в загальному підприємство експлуатує 77 одиниці котлів,  в т.ч. Факел-Г - 6 одиниць, АОГВ-100Е – 6 одиниць, КСВТ- 32 одиниці, твердопаливні 22 - одиниці, решта типів котлів складає по 1-3 одиниці.

В 2011 році підприємство збудувало і ввело в експлуатацію котельню по вул.Заводська, 27а  потужністю 18 МВт.

Всі джерела теплової енергії системи теплопостачання підприємства працюють в якісному режимі відпуску теплової енергії по температурному графіку 95/700С з використанням центрального регулювання відпуску теплової енергії на джерелі.

Станом на 01.11.2019р. ПТМ «Ковельтепло» експлуатує 81,3 км теплових мереж в однотрубному вимірі. В період з 2002-2019р. підприємство виконало заміну 67,050 км. трубопроводів ГВП і теплових мереж на попередньо ізольовані, що становить 82,4,5 % від загальної кількості.

В 2013 році збудовано теплову мережу від котельні по вул.Мічуріна, 2  до котельні по вул.Незалежності, 101 - 160 м; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Симоненка, 22   до котельні по вул.Сухомлинського, 2 - 975 м.; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Левицького, 1  до котельні по вул.Брестська, 23 - 820 м.   Всього збудовано   у 2013 році  - 1955 м.п.

В 2018 році збудовано теплову мережу від котельні по вул Незалежності ,70 до котельні по вул. Залізнична,2 – 782м та теплову мережу від котельні по вул. Вітовського,22 до котельні по вул. Шевченка, 115 – 1180 м.

З метою зменшення газової складової на 30% ПТМ ”Ковельтепло” на протязі 2014-2019 років здійснило ряд заходів по переведенню та реконструкції не рентабельних котелень з використанням твердого палива, а саме:

- Котельня по вул. Мічуріна, 2 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-700

- Котельня по вул. Котляревського, 4 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-1250

- Котельня по вул. Вітовського, 22 – заміна семи газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-1250, та встановлення  газових котлів КСВ-2,0 1шт. та КСВ-1,0 1 шт.

- Котельня по вул. Незалежності, 50 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Незалежності, 47 – заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Левицького, 1 – заміна п’яти газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950 та встановлення газового котла КСВ-2,0

- Котельня по вул. Драгоманова, 22 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні Калвіс-700 та встановлено газові котлі КСВ-2,0 1 шт. та КСВ-1,0 1 шт.

- Котельня по вул. Смірнова, 14 – заміна п’яти газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні ARS-1000  та встановлено газові котлі КСВ-2,0 1 шт. та КСВ-1,0 1 шт.

- Котельня по вул. Володимирська, 85 – заміна газового котла КВГ-7,56 на твердопаливний „Крігер” 3,5 мВт

Опис заходів інвестиційної програми

Реконструкція теплових мереж.

Метою програми є підвищення надійності та ефективності теплопостачання задоволення потреб споживачів у якісних послугах, мінімізація збитків та підвищення енергоефективності за рахунок впровадження сучасних технологій транспортування  теплової енергії .

Впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів, щодо зменшення питомих витрат енергії  та обсягів споживання енергоносіїв.

Теплові мережі ПТМ „Ковельтепло” прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією з використанням мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування попередньоізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів , сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками .

Заміна застарілих трубопроводів при застосуванні попередньоізольованих труб відповідає сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків).

Основним призначенням впровадження проекту є зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі;

- знизити експлуатаційні витрати;

- знизити витрати на ремонти;

- знизити капітальні затрати при монтажі;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Володимирська,85  згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  362,04 тис. грн.

Будівельно-монтажні роботи будуть проводитись господарським способом ПТМ „Ковельтепло”

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Заводська,27А  згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  827,05 тис. грн.

Будівельно-монтажні роботи будуть проводитись господарським способом ПТМ „Ковельтепло”

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Мічуріна,2  згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  195,95 тис. грн.

Будівельно-монтажні роботи будуть проводитись господарським способом ПТМ „Ковельтепло”

Повернення кредитних коштів та обслуговування кредиту залучених для завершення робіт по реконструкції котельні із встановленням твердопаливного котла потужністю 3,5 мВт на котельні по вул Володимирська,85

Інвестиційною програмою підприємства на  2019 передбачались кошти для реконструкції котельні по вул. Володимирська, 85 із встановленням твердопаливного котла в сумі 15 899,66 тис. грн. з них 4 200 тис.грн. – амортизаційні відрахування, 5833 – кошти місцевого бюджету, решта коштів від планового прибутку. Однак по результатам фінансової діяльності підприємства за 9 місяців фактично отриманих коштів не вистачає для завершення реконструкції вказаної котельні, а відтак довелось залучати кредитні кошти банку. Так як іншого джерела повернення кредитних коштів та обслуговування кредиту окрім інвестиційної програми підприємства немає то сума 4456,96 тис. грн. включена до інвестиційної програми ПТМ „Ковельтепло” на 2020 рік

Період  реалізації  та загальна сума Інвестиційної програми

Періодом реалізації даної інвестиційної програми є 2020 рік. Загальна сума коштів, що передбачена інвестиційною програмою на 2020 рік становить 5842,0 тис.грн. (без ПДВ), враховуючи податок на додану вартість – 7010,0 тис.грн.

Директор ПТМ „Ковельтепло”                                                        Бойко В.І.

Вик. Заікін В.М.