Пояснювальна записка

Комунальне  підприємство  теплових  мереж  “Ковельтепло”  створене  за  рішенням  Ковельської  міської  ради  від  20.10.1999р.  за  № 13/17.

Власником  майна  виступає  Ковельська  міська  рада.

Функції  власника  виконує  в  межах  своїх  повноважень  відділ  по  управлінню  майном  комунальної  власності  виконавчого комітету Ковельської  міської  ради.

Діяльність  підприємства  регулюється  Конституцією України; Цивільним кодексом України; Господарським кодексом України; Житловим кодексом України; Законом України „Про житлово-комунальні послуги”; Законом України „Про теплопостачання”; Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води та водовідведення ; Постановою НКРЕКП від 10.08.2012 р. № 278 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії ”; Статутом підприємства.

Основним видом діяльності ПТМ “Ковельтепло” являється забезпечення населення, бюджетних установ, інших споживачів міста тепловою енергією. На балансі підприємства знаходиться 25 котелень загальною потужністю 117,96 Гкал/год.

Загальна опалювальна площа становить 812,1 тис.м², в тому числі населення 628,4 тис.м². Послугами гарячого водопостачання користується  19,5  тис. чоловік.

ПТМ „Ковельтепло”опалює 221 житловй будинок , у тому числі :

-місцевих рад – 190 шт.;

-ОСББ , ЖБК – 26 шт.;

-відомчих – 4 шт.;

А також :

-об”єктів соціальної сфери – 46 шт. у тому числі :

-дошкільних закладів – 14 шт.;

-учбових закладів – 13 шт.;

-лікарень – 4 шт.;

-закладів культури – 5  шт.;

-закладів соц.захисту-1 шт.;

-інших – 9 шт.;

Станом на 01.11.2017р. всі джерела виробництво теплової енергії забезпечені комерційним обліком відпуску теплової енергії, а також у 212 з 221 житлових будинках забезпечено комерційний облік спожитої теплової енергії, що становить 96%. Площа з приладами обліку теплової енергії – 794,8 тис.м² (98 %),  без приладів обліку – 17,3 тис.м². Не встановлено лише в 7 будинках, так як в 2-х з них відсутня технічна можливість, 4-ри відомче житло та 1 приватний двоквартирний будинки.

Виробництво теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється в основному з використанням природного газу. До 2008р лише одна котельня по вул.О.Олеся, 9 працювала на твердому паливі – дровах . У 2008-2017 роках ПТМ „Ковельтепло” виконало технічне переоснащення 11-ти котелень по переведенню їх на тверде паливо (дрова тирсобрикет), а саме котельні по вул.Ватутіна, 49, по вул.Шевченка, 115, по вул.Симоненка, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Мічуріна, 2, по вул. Незалежності, 50, по вул. Незалежності, 47, по вул. Котляревського, 4, по вул. Вітовського, 22, по вул. Драгоманова, 22, по вул. Смірнова, 14 які  працюють на твердому паливі.

Переважна більшість джерел теплової енергії  м. Ковеля перебуває в експлуатації більше 20 років. Джерела теплової енергії обладнані в основному водогрійними  котлами вітчизняного виробництва типу НІІСТУ-5, Факел, КСВТ, ДКВР,АОГВ-100Е . За останні 10 років підприємство ввело в експлуатацію 5 паливних: по вул.Брестська, 23, по вул.Ватутіна, 48, по вул.Володимирська, 142, по вул.Сухомлинського, 2 та по вул.Залізнична, 2,  а також провело реконструкцію котелень (встановлено котли з ККД-91%) по вул.Незалежності, 70, по вул.Сагайдачного, 7, по вул.Мічуріна, 2, по вул.Котляревського, 4, по вул.Незалежності, 47, по вул.Незалежності, 101, по вул. Вітовського, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Грушевського, 9, по вул. Незалежності, 50, по вул. Драгоманова, 22, Смірнова, 14  та провело заміну і модернізувало п'ятьдесят вісім котлів НІІСТУ-5 (встановлено теплообмінники). В загальному підприємство експлуатує 89 одиниці котлів,  в т.ч. НІІСТУ-5 - 14 одиниць, Факел-Г -9 одиниць, АОГВ-100Е – 6 одиниць, КСВТ- 25 одиниці, твердопаливні 26- одиниці, решта типів котлів складає по 1-3 одиниці.

В 2011 році підприємство збудувало і ввело в експлуатацію котельню по вул.Заводська, 27а  потужністю 18 МВт.

Всі джерела теплової енергії системи теплопостачання підприємства працюють в якісному режимі відпуску теплової енергії по температурному графіку 95/700С з використанням центрального регулювання відпуску теплової енергії на джерелі.

Станом на 01.11.2017 р. ПТМ «Ковельтепло» експлуатує 79,4 км теплових мереж в однотрубному вимірі. В період з 2002-2017р. підприємство виконало заміну 58,08 км. трубопроводів ГВП і теплових мереж на попередньо ізольовані, що становить 74 % від загальної кількості.

В 2013 році збудовано теплову мережу від котельні по вул.Мічуріна, 2  до котельні по вул.Незалежності, 101 - 160 м; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Симоненка, 22   до котельні по вул.Сухомлинського, 2 - 975 м.; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Левицького, 1  до котельні по вул.Брестська, 23 - 820 м.   Всього збудовано   у 2013 році  - 1955 м.п.

З метою зменшення газової складової на 30% ПТМ ”Ковельтепло” на протязі 2014-2017 років здійснило ряд заходів по переведенню та реконструкції не рентабельних котелень з використанням твердого палива, а саме:

- Котельня по вул. Мічуріна, 2 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-700

- Котельня по вул. Котляревського, 4 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-1250

- Котельня по вул. Вітовського, 22 – заміна семи газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-1250, та встановлення  газових котлів КСВ-2,0 1шт. та КСВ-1,0 1 шт.

- Котельня по вул. Незалежності, 50 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Незалежності, 47 – заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Левицького, 1 – заміна п’яти газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950 та встановлення газового котла КСВ-2,0

- Котельня по вул. Драгоманова, 22 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні Калвіс-700 та встановлено газові котлі КСВ-2,0 1 шт. та КСВ-1,0 1 шт.

- Котельня по вул. Смірнова, 14 – заміна п’яти газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні ARS-1000  та встановлено газові котлі КСВ-2,0 1 шт. та КСВ-1,0 1 шт.

Згідно Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється шляхом визначення вартості вироблення, транспортування та постачання одиниці (1Гкал) теплової енергії, яка складається з планованих витрат, що включаються до повної собівартості, розрахованих відповідно до вимог Порядку, і планованого прибутку. Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності, провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку.

Опис заходів інвестиційної програми

Заміна водопідігрівача

На котельні по вул. Драгоманова, 22 встановлено один пластинчатий теплообмінник P-0,6F-1,0-2 1993р ., отже, він експлуатуються більше 20 років, і є фізично зношеними. За даний період зменшилася теплопередача через пластини теплообмінників, що погіршило їх теплотехнічні характеристики. Як наслідок, виникає недогрів води для гарячого водопостачання, що призводить до збільшення температури теплоносія що зумовлює збільшення втрат теплової енергії в теплових мережах від даної котельні. Впродовж років експлуатації даний теплообмінник неодноразово розбирався для очищення та промивки, що призвело до деформації пластин.

Для запобігання понаднормового споживання теплової енергії та покращення якості гарячого водопостачання споживачів прийнято рішення встановити теплообмінник Sondex PHE – Type  S19A-IG16-58-TM

Вартість заміни водопідігрівача на котельні по вул. Драгоманова, 22  складає 117,35 тис.грн.

Реконструкція вузлів обліку газу на котельнях по вул. Незалежності, 50 ; Незалежності, 70 ; Мічуріна, 2 ; Ватутіна, 49

На котельні по вул. Незалежності, 50 в 2016 році проведено реконструкцію із заміною застарілих газових котлів на нові сучасні котли із ККД більше 90%. Проте газовий лічильник який встановлений на вказаній котельні за своїми технічними параметрами не може забезпечити якісну роботу двох котлів одночасно. Зважаючи на це, підприємство замовило проект на заміну вузла обліку газу, який би забезпечив якісну роботу двох котлів на максимальні потужності одночасно. Вартість даного обладнання становить – 107 тис.грн.

На котельнях по вул. Незалежності, 70 ; Мічуріна, 2 та Ватутіна, 49 встановлено по два газові лічильники із різними характеристиками для роботи в опалювальний період та між опалювальний. Згідно Кодексу газорозподільних систем затвердженого постановою „Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ” №2494 від 30.09.2015р. із змінами, встановлення двох лічильників газу не допускається. Відповідно до технічних умов виданих ПАТ „Водиньгаз” на реконструкцію системи газопостачання котелень по вул. Незалежності,70; Мічуріна,2; необхідно встановити єдиний комерційний вузол обліку газу на межі балансової належності об’єкту замовника. Вартість даного обладнання становить – 407 тис.грн.

Реконструкція теплових мереж.

Метою проекту є підвищення надійності та ефективності теплопостачання задоволення потреб споживачів у якісних послугах, мінімізація збитків та підвищення енергоефективності за рахунок впровадження сучасних технологій транспортування  теплової енергії .

Впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів, щодо зменшення питомих витрат енергії  та обсягів споживання енергоносіїв.

Система теплопостачання міста Ковеля є складним технологічним і соціально-економічним комплексом, що забезпечує життєдіяльність великої кількості споживачів. Оцінкою якості функціонування системи теплопостачання є: якість і надійність теплопостачання, вартість послуг теплопостачання та екологія.

Теплові мережі ПТМ „Ковельтепло” прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією з використанням мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування попередньоізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів , сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками .

Заміна застарілих трубопроводів при застосуванні попередньоізольованих труб відповідає сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків).

При підтриманні температури теплоносія 95ºС в подавальному теплопроводі мереж з поліуретановою ізоляцією, ККД теплової ізоляції становить 99-97%, тобто питомі втрати теплоти через ізоляцію підтримуються на рівні 1-3%, що значно нижче нормативних втрат з традиційною ізоляцією.

Однією з найбільших переваг попередньо ізольованих труб з поліуретановою ізоляцією є малі питомі втрати теплоти при експлуатації: завдяки герметичній гідроізоляції теплопроводів а теплотехнічні якості теплоізоляції практично не змінюються у ґрунтах.

Основним призначенням впровадження проекту є зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі;

- знизити експлуатаційні витрати;

- знизити витрати на ремонти;

- знизити капітальні затрати при монтажі;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому.

Заплановані  результати реалізації інвестиційного проекту  передбачаються досягти відповідно до національних , регіональних і галузевих пріоритетів.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по Вітовського, 22 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  320,79тис. грн.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Грушевського, 9 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  254,90  тис. грн.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Котляревського, 4 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  78,32 тис. грн.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Мічуріна, 2 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  485,41 тис. грн.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Незалежності, 70 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  741,64 тис. грн. в тому числі і прокладання нової тепломережі до житлового будинку по вул. Залізнична, 2 для ліквідації котельні по вул. Залізнична, 2

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Незалежності, 101 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  972,04 тис. грн.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Незалежності, 47 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  95,55 тис. грн.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Ватутіна, 49 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  912,29 тис. грн.

Вартість матеріалів на прокладання нової тепломережі від котельні Вітовського, 22 для ліквідації котельні по вул. Шевченка, 115 згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  947,07 тис. грн.

Загальна вартість матеріалів для реконструкції теплових мереж на котельнях по вул. Вітовського,22; Грушевського,9; Котляревського,4; Мічуріна,2; Незалежності, 70; Незалежності,101; Незалежності,47; Ватутіна, 49; Шевченка, 115 згідно кошторисної документації, становить -  4 808,012 тис. грн.

Заміна мережевих насосів із встановленням частотних регуляторів

Котельня по вул. Незалежності, 70 розміщена в окремій будівлі. В  котельні установлено 3 котли КСВТ-3,15, які працюють в водогрійному режимі, два мережеві насоса К100/65/200 та К290/30.

Мережевий насоси К290/30 укомплектований електродвигуном потужністю 37кВт/год. Для запобігання понаднормового споживання електроенергії прийнято рішення замінити один з мережевих насосів, на такий який би забезпечив такі ж технічні параметри насоса при зменшені потужності двигуна. Вирішено встановити насос Grundfos NB 100-160/174 з двигуном потужністю 30 кВт/год. Для збільшення економії електроенергії на мережевий насос прийнято рішення встановити частотний перетворювач, який  за рахунок частотного регулювання обертів двигуна дає змогу економити близько 40% енергії від номінальної потужності двигуна.

Вартість заміни мережевого насоса із встановленням частотного регулятора на котельні по вул.Незалежності,70 складає 225,83 тис.грн.

Котельня по вул. Вітовського, 22 розміщена в окремій будівлі. В  котельні установлено котли КСВ-2,0 1 шт. КСВ-1,0 1 шт та два твердопаливні Калвіс-1250, які працюють в водогрійному режимі, два мережеві насоса КМ90/55 та К160/30.

Мережевий насоси КМ90/55 укомплектований електродвигуном потужністю 17кВт/год. Враховуючи, що в 2018 році споживачів котельні по вулиці Шевченка, 115 заплановано переключити до котельні по вул. Вітовського, 22 то виникає необхідність встановлення мережевого насоса із більшою продуктивністю. Для запобігання понаднормового споживання електроенергії прийнято рішення замінити один з мережевих насосів, на такий який би забезпечив необхідні робочі параметри без збільшення потужності двигуна. Вирішено встановити насос Grundfos NB 80-160/154 з двигуном потужністю 15 кВт/год. Для збільшення економії електроенергії на мережевий насос прийнято рішення встановити частотний перетворювач, який  за рахунок частотного регулювання обертів двигуна дає змогу економити близько 40% енергії від номінальної потужності двигуна.

Вартість заміни мережевого насоса із встановленням частотного регулятора на котельні по вул. Вітовського, 22 складає 176,74 тис.грн.

Період  реалізації  Інвестиційної програми

Періодом реалізації даної інвестиційної програми є 2018 рік.

Директор ПТМ „Ковельтепло”                                                        В.І. Бойко

Вик. Заікін В.М.