Пояснювальна записка

Комунальне  підприємство  теплових  мереж  “Ковельтепло”  створене  за  рішенням  Ковельської  міської  ради  від  20.10.1999р.  за  № 13/17.

Власником  майна  виступає  Ковельська  міська  рада.

Функції  власника  виконує  в  межах  своїх  повноважень  відділ  по  управлінню  майном  комунальної  власності  виконавчого комітету Ковельської  міської  ради.

Діяльність  підприємства  регулюється  Конституцією України; Цивільним кодексом України; Господарським кодексом України; Житловим кодексом України; Законом України „Про житлово-комунальні послуги”; Законом України „Про теплопостачання”; Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної і гарячої води та водовідведення ; Статутом підприємства.

Основним видом діяльності ПТМ “Ковельтепло” являється забезпечення населення, бюджетних установ, інших споживачів міста тепловою енергією. На балансі підприємства знаходиться 21 котельня загальною потужністю 112,77 Гкал/год.

Загальна опалювальна площа становить 812,1 тис.м², в тому числі населення 628,4 тис.м². Послугами гарячого водопостачання користується  19,5  тис. чоловік.

ПТМ „Ковельтепло”опалює 223 житлових будинки , у тому числі :

-місцевих рад – 194 шт.;

-ОСББ , ЖБК – 28 шт.;

-відомчий – 1 шт.;

А також :

-об”єктів соціальної сфери – 46 шт. у тому числі :

-дошкільних закладів – 13 шт.;

-учбових закладів – 13 шт.;

-лікарень – 5 шт.;

-закладів культури – 5  шт.;

-закладів соц.захисту-1 шт.;

-інших – 9 шт.;

Станом на 01.02.2018р. всі джерела виробництво теплової енергії забезпечені комерційним обліком відпуску теплової енергії, а також у 219 з 223 житлових будинках забезпечено комерційний облік спожитої теплової енергії, що становить 98%. Не встановлено лише в 4 будинках, так як в 1-му з них відсутня технічна можливість, 1-ин відомче житло та 2-ва приватні будинки.

Виробництво теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання в централізованій системі теплопостачання міста здійснюється в основному з використанням природного газу. До 2008р лише одна котельня по вул.О.Олеся, 9 працювала на твердому паливі – дровах . У 2008-2018 роках ПТМ „Ковельтепло” виконало технічне переоснащення 11-ти котелень по переведенню їх на тверде паливо (дрова тирсобрикет), а саме котельні по вул.Ватутіна, 49, по вул.Шевченка, 115, по вул.Симоненка, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Мічуріна, 2, по вул. Незалежності, 50, по вул. Незалежності, 47, по вул. Котляревського, 4, по вул. Вітовського, 22, Смірновва,14, Драгоманова,22 які можуть працювати як на твердому паливі так і на природному газі.

Переважна більшість джерел теплової енергії  м. Ковеля перебуває в експлуатації більше 20 років. Джерела теплової енергії обладнані в основному водогрійними  котлами вітчизняного виробництва типу, Факел, КСВТ, ДКВР,АОГВ-100Е . За останні 10 років підприємство провело реконструкцію котелень (встановлено котли з ККД-91%) по вул.Незалежності, 70, по вул.Мічуріна, 2, по вул.Котляревського, 4, по вул.Незалежності, 47, по вул.Незалежності, 101, по вул. Вітовського, 22, по вул. Левицького, 1, по вул. Грушевського, 9, по вул. Незалежності, 50, Смірнова,14, Драгоманова,22. Станом на 01.02.2019р. в загальному підприємство експлуатує 77 одиниці котлів,  в т.ч. НІІСТУ-5 - 2 одиниць, Факел-Г -9 одиниць, АОГВ-100Е – 6 одиниць, КСВТ- 32 одиниці, твердопаливні 21- одиниці, решта типів котлів складає по 1-3 одиниці.

В 2011 році підприємство збудувало і ввело в експлуатацію котельню по вул.Заводська, 27а  потужністю 18 МВт.

Всі джерела теплової енергії системи теплопостачання підприємства працюють в якісному режимі відпуску теплової енергії по температурному графіку 95/700С з використанням центрального регулювання відпуску теплової енергії на джерелі.

Станом на 01.02.2018р. ПТМ «Ковельтепло» експлуатує 81,3 км теплових мереж в однотрубному вимірі. В період з 2002-2018р. підприємство виконало заміну 64,6 км. трубопроводів ГВП і теплових мереж на попередньо ізольовані, що становить 79,5 % від загальної кількості.

В 2013 році збудовано теплову мережу від котельні по вул.Мічуріна, 2  до котельні по вул.Незалежності, 101 - 160 м; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Симоненка, 22   до котельні по вул.Сухомлинського, 2 - 975 м.; збудовано теплову мережу від котельні по вул.Левицького, 1  до котельні по вул.Брестська, 23 - 820 м.   Всього збудовано   у 2013 році  - 1955 м.п.

В 2018 році збодовано теплову мережу від котельні по вул Незалежності ,70 до котельні по вул. Залізнична,2 – 782м та теплову мережу від котельні по вул. Вітовського,22 до котельні по вул. Шевченка, 115 – 1180 м.

З метою зменшення газової складової на 30% ПТМ ”Ковельтепло” на протязі 2014-2018 років здійснило ряд заходів по переведенню та реконструкції не рентабельних котелень з використанням твердого палива, а саме:

- Котельня по вул. Мічуріна, 2 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-700

- Котельня по вул. Котляревського, 4 – встановлення двох твердопаливних котлів Кальвіс-1250

- Котельня по вул. Вітовського, 22 – заміна семи газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-1250, та встановлення  газових котлів КСВ-2,0 1шт. та КСВ-1,0 1 шт.

- Котельня по вул. Незалежності, 50 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Незалежності, 47 – заміна двох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні котли Кальвіс-950

- Котельня по вул. Левицького, 1 – заміна п’яти газових котлів НІІСТУ-5 на три твердопаливні котли Кальвіс-950 та встановлення газового котла КСВ-2,0

- Котельня по вул. Драгоманова, 22 – заміна чотирьох газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні Калвіс-700 та встановлено газові котлі КСВ-2,0 1 шт. та КСВ-1,0 1 шт.

- Котельня по вул. Смірнова, 14 – заміна п’яти газових котлів НІІСТУ-5 на два твердопаливні ARS-1000  та встановлено газові котлі КСВ-2,0 1 шт. та КСВ-1,0 1 шт.

Згідно Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 „Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання здійснюється шляхом визначення вартості вироблення, транспортування та постачання одиниці (1Гкал) теплової енергії, яка складається з планованих витрат, що включаються до повної собівартості, розрахованих відповідно до вимог Порядку, і планованого прибутку. Планування складової частини зазначеного прибутку, що передбачається для здійснення необхідних інвестицій для провадження ліцензованої діяльності, провадиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата, затвердженої згідно з його установчими документами і погодженої в установленому уповноваженими органами порядку.

Опис заходів інвестиційної програми

Реконструкція котелень по вул. Володимирська, 85 із встановленням твердопаливного котла із автоматичною подачею палива потужністю 3,5 мВт.

Котельня по вул. Володимирська, 85 розміщена в окремій будівлі. В  котельні установлено 3 котли ДКВР-6,5/13 та 1 котел КВГ-7,56/150, які працюють в водогрійному режимі. З метою зменшення газової складової на 30% підприємством розроблено проект яким передбачено демонтаж існуючого котла КВГ-7,56 та встановлення одного твердопаливного потужністю 3,5 мВт

Метою проекту є підвищення енергоефективності, мінімізація збитків, задоволення потреб споживачів у якісних послугах  а також зменшення газової складової при виробництві теплової енергії

Інвестиційною програмою 2019 рік всього передбачено11666 тис.грн. без ПДВ. для проведення  реконструкції вказаної котельні, з них 4200 тис.грн. кошти що враховуються в структурі тарифів, 1666,66 тис.грн. кошти з фонду розвитку підприємства та 5833 тис.грн. кошти місцевого бюджету.

Реконструкція котелень по вул. В.Кияна, 49 із заміною 2-х котлів НІІСТУ-5 на два котли КСВ-1,0

В зв’язку з тим що на вказаній котельні встановлено застарілі котли НІІСТУ-5 з дуже низькім ККД менше 80%, то для зменшення витрат палива та забезпечення споживачів теплової енергії якісною послугою з теплопостачання, було прийнято рішення, провести реконструкцію вище вказаної котельні.

Котельня по вул. В.Кияна,49 розміщена в окремій будівлі. В котельні установлено 2 газових котла НІІСТУ-5, та 3 двердопаливні, інвестиційною програмою на 2019 рік передбачено кошти для придбання додаткових матеріалів та обладнання для проведення заміни котлів так як самі котли придбані у 2018 році

Газові котли експлуатуються вже більше двадцяти років, а тому морально та технічно застарілі. Котли які заплановано встановити відзначаються високим коефіцієнтом корисної дії, більше 90 %, відносно не великим споживанням газу та новою надійною автоматикою.

Метою проекту є підвищення енергоефективності, мінімізація збитків, задоволення потреб споживачів у якісних послугах  за рахунок встановлення сучасних високоефективних котлів.

Вартість матеріалів необхідних на реконструкцію котельні становить 160 тис. грн.. Всі монтажні роботи виконуються господарським способом.

Реконструкція котелень по вул. В.Кияна, 82

На котельні по вул. В.Кияна, 82 встановлено 6 газових котлів типу „Факел” які в експлуатації вже більше 20 –ти років.

Іінвестиційною програмою на 2019 рік для котельні по вул. В.Кияна, 82 передбачено лише розроблення проектної документації для реконструкції котельні. Заплановано розробити проектно-кошторисну документацію на заміну 6-ти існуючих газових котлів на два газові КСВ-2,0 та два твердопаливні потужністю по 1,5мВт. Вартість проектних робіт для реконструкції котельні по вул. В.Кияна, 82 становить 150 тис. грн.

Ремонт покрівель на котельнях

Приміщення котелень по вул. Грушевського,9, Незалежності, 50 та Симоненка,22 збудовані вже більше 30 - років тому. На даний час в котельнях проведено внутрішні ремонтні роботи та встановлено нове сучасне обладнання. Зважаючи на термін експлуатації та стан вказаних будівель необхідно  провести капітальний ремонт покрівель із використанням сучасних та надійних технологій, а саме влаштування гідроізоляції із застосування поліуретану.

Вартість робіт по гідроізоляції становить,  котельня по вул. Грушевського, 9- 150 тис. грн., котельня по вул. Незалежності, 50 - 150 тис. грн., котельня по вул. Симоненка, 22 - 135 тис. грн.

Влаштування огорожі та освітлення котельні по вул. В.Кияна, 49

Територія котельні по вул. В.Кияна, 49 являється основним складом твердого палива ПТМ „Ковельтепло”. На даній території зберігається близько 10 тис.м³ дров та орієнтовно 900 т. тирсобрикету. Для забезпечення якісної охорони території котельні працівниками підприємства та недопущення сторонніх осіб на територію – необхідно влаштувати огорожу та встановити вуличне освітлення. Огорожу заплановано змонтувати із металопровфільних листів, та встановити вуличне освітлення із застосуванням енергоощадних технологій.

Вартість матеріалів необхідних для проведення вказаних робіт становить 330 тис. грн.. Всі монтажні роботи виконуються господарським способом.

Реконструкція теплових мереж.

Метою програми є підвищення надійності та ефективності теплопостачання задоволення потреб споживачів у якісних послугах, мінімізація збитків та підвищення енергоефективності за рахунок впровадження сучасних технологій транспортування  теплової енергії .

Впровадження результативних механізмів підвищення рівня енергоефективності та вжиття заходів, щодо зменшення питомих витрат енергії  та обсягів споживання енергоносіїв.

Теплові мережі ПТМ „Ковельтепло” прокладені в непрохідних каналах з ізоляцією з використанням мінеральної вати. Канали не захищені від проникнення ґрунтової та іншої води, що призводить до значних втрат теплової енергії, пошкодженню теплопроводів, що в кінцевому результаті призводить до низької надійності та якості відпуску тепла споживачам, високими тарифами для них та надає значних збитків підприємству.

Основними показниками по визначенню ефективності транспортування тепла від джерела генерації до споживача є:

- втрати тепла через зовнішні поверхні труб;

- втрати води на підживлення.

Найвищу ефективність і збільшення терміну експлуатації теплових мереж забезпечує застосування попередньоізольованих в заводських умовах трубопроводів та їх елементів , сучасних теплоізоляційних матеріалів з покращеними характеристиками .

Заміна застарілих трубопроводів при застосуванні попередньоізольованих труб відповідає сучасним вимогам по терміну безаварійної експлуатації, за тепло ізоляційними характеристиками та за простотою монтажу. Коефіцієнт теплопровідності ізоляції становить <0,035 Вт/м/ºС, поліетиленової труби 0,43 Вт/м/ºС. Окрім цього сучасні попередньо ізольовані труби мають у верхній частині теплоізоляційного шару розміщені два провідники системи теплоконтролю герметичності теплопроводу (аварійної сигналізації що спрощує контроль витоків).

Основним призначенням впровадження проекту є зниження втрат тепла в тепломережах шляхом заміни діючих трубопроводів на попередньоізольовані такого ж діаметру, що дає змогу:

- підвищити термін безаварійної експлуатації мережі;

- знизити експлуатаційні витрати;

- знизити витрати на ремонти;

- знизити капітальні затрати при монтажі;

- знизити теплові втрати через ізоляцію в середньому.

Вартість матеріалів на реконструкцію теплових мереж котельні по вул. Вітовського,22  згідно кошторисної документації, розробленої ПТМ „Ковельтепло” становить -  350  тис. грн.

Будівельно-монтажні роботи будуть проводитись господарським способом ПТМ „Ковельтепло”

Розроблення проекту на перенесення теплових мереж котельні по вул. В.Кияна, 49

Від котельні по вул. В.Кияна, 49 до споживачів частина теплових мереж прокладено повітряним способом на території проектного кварталу житлової забудови. Враховуючи лист №22.26./535 від 20.11.2018 Ковельської міської ради, щодо необхідності перенесення теплових мереж, для можливості реалізації детального плану території затвердженого рішенням Ковельської міської ради № 22.26/535 від 26.04.2018р. та відведення земельних ділянок під забудову, а також для зменшення втрат в теплових мережах інвестиційною програмою на 2019 рік передбачено розроблення проектно кошторисної документації для перенесення вказаних мереж.

Вартість розроблення проектних робіт становить 17 тис.грн.

Будівництво гаражів по вул. В.Кияна, 49

На території котельні по вул. В. Кияна,49 розташовано головний склад твердого палива на який щоденно здійснюються поставки. Паливо що поставляється, дрова тирсобрикет, розвантажується автомобільною технікою підприємства. Для надійного зберігання даної техніки на котельні по вул. В.Кияна, 49 необхідно збудувати гараж,  проектно кошторисну документацію на будівництво якого вже замовлено

Інвестиційною програмою на 2019, для придбання необхідних матеріалів,  передбачено 200 тис. грн.

Будівельно-монтажні роботи будуть проводитись господарським способом ПТМ „Ковельтепло”

Період  реалізації  Інвестиційної програми

Періодом реалізації даної інвестиційної програми є 2019 рік.

Директор ПТМ „Ковельтепло”                                                        Бойко В.І.

Вик. Заікін В.М.